# Specifikace

# IP vrstvy rozhraní T/S

Pro telekomunikační služby

českého telecomu, a.s.,

# založené na  Konektivitě ADSL

# 26.6.2003

Tento dokument je předmětem práv vykonávaných společností ČESKÝ TELECOM, a.s., a je jejím duševním vlastnictvím. Tento dokument, ani jeho části, nesmí být bez prokazatelného předchozího souhlasu ČESKÉHO TELECOMU, a.s., upravován ani převáděn do jiného jazyka nebo používán k jinému účelu, než pro který je určen. Při nedodržení tohoto ustanovení vzniká porušující osobě povinnost nahradit ČESKÉMU TELECOMU, a.s. škodu vzniklou tímto neoprávněným zásahem do práv ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Obsah:

1.	Úvodní ustanovení	3

1.1	Předmět specifikace	3

1.2	Platnost a závaznost	3

1.3	Historie dokumentu	3

1.4	Mezinárodní standardy a doporučení	3

1.5	Termíny a zkratky	3

2.	Parametry PRO RozhranÍ v koncovÉM bodě přípojky ADSL	4

2.1	Protokoly linkové vrstvy na rozhranÍ T/S	4

2.1.1	Protokol PPP	4

2.1.2	Ověření PAP	4

2.1.3	Ověření CHAP	4

2.1.4	Přenos protokolu PPP přes ATM adaptační vrstvu 5	5

2.2	varianty rozhraní T/s	5

2.2.1	10/100 base T	5

2.2.2	USB	5

2.3	Protokol IP na rozhranÍ T/S	5

2.3.1	Směrování protokolu IP	5

2.3.2	Překlad IP adres - NAT	5

# Úvodní ustanovení

## Předmět specifikace

Tento článek shrnuje specifikaci vyšších vrstev modelu rozhraní, kterým zařízení musí vyhovět, aby jej bylo možno připojit přímo nebo nepřímo (přes zákaznický rozbočovač) ke koncovému bodu přípojky ADSL v síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a umožnit uživateli přístup ke službám společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., založených na využití přípojky ADSL.

.

## Platnost a závaznost

Dokument je ve smyslu platných řídicích dokumentů společnosti (Sm. 22/97 a další) závazný v rámci celé společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Je platný od data schválení uvedeného na titulním listě.

## Historie dokumentu

| Vydání | Poznámka |
| --- | --- |
| 26.06.2003 | Nová specifikace IP vrstvy rozhraní T/S |

## Mezinárodní standardy a doporučení

| [1] | IETF STD 51 | RFC 1661 (July 1994): "The Point-To-Point Protocol (PPP)" RFC 1662 July 1994: "PPP in HDLC-like Framing". |
| --- | --- | --- |
| [2] | IETF RFC 1332 | The PPP Internet Protocol Control Protocol |
| [3] | IETF RFC 1334 | PPP Authentication Protocols |
| [4] | IETF RFC 1994 | PPP Challenge Handshake Authentication Protocol |
| [5] | IETF RFC 2364 | PPP Over AAL5 |
| [6] | IETF RFC 3022 | Traditional IP Network Address Translator |

## Termíny a zkratky

| AAL5 | ATM Adaptation Layer #5 |
| --- | --- |
| ADSL | Asymetrical Digital Subscriber Loop -Asymetrická digitální účastnická smyčka |
| A-NT | Asymmetrical Network Termination - síťové zakončení (modem) ADSL |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode |
| CHAP | Challenge Handshake Authentication Protocol |
| IP | Internet Protocol |
| IPCP | Internet Protocol Control Protocol |
| NAT | Network Address Translator |
| PAP | Password Authentication Protocol |
| PPP | Point to Point Protocol |
| T/S | Interface(s) between ADSL network termination and CI or home network |
| U-R | Loop interface-remote terminal end - rozhraní vedení na straně zákazníka (viz obr. 1) |
| USB | Universal Serial Bus |
| VCI | Virtual Channel Identifier |
| VPI | Virtual Path Identifier |

# Parametry PRO RozhranÍ v koncovÉM bodě přípojky ADSL

Parametry vyšších vrstev je možno definovat na rozhraní T/S s odvoláním na známé standardy, z tohoto důvodu nejsou v tomto dokumentu vztaženy k rozhraní U-R. Pro realizaci IP služeb je v síti ČESKÉHO TELECOMU , a.s. používán výhradně protokol PPP přes ATM a portfolio služeb obsahuje možnost realizace služby ve variantách

- k A-NT se připojuje pouze jedno PC

- k A-NT se připojuje zákaznická IP síť (např. LAN)

## Protokoly linkové vrstvy na rozhranÍ T/S

### Protokol PPP

A-NT musí podporovat protokol linkové vrstvy PPP dle standardu IETF STD 51 [1].  A-NT musí zároveň podporovat řídící protokol PPP pro IP (IPCP) dle IETF RFC 1332 [2].

### Ověření PAP

A-NT musí podporovat ověření pro protokol PPP typu PAP dle IETF RFC 1334 [3].

### Ověření CHAP

A-NT musí podporovat ověření pro protokol PPP typu CHAP dle IETF RFC 1994 [4].

### Přenos protokolu PPP přes ATM adaptační vrstvu 5

A-NT musí podporovat přenos protokolu linkové vrstvy PPP přes ATM adaptační vrstvu 5 dle IETF RFC 2364 [5]. Síťový prvek na kterém je PPP přes ATM zakončeno je konfigurován ve variantě AAL5MUX PPP. A-NT musí tento protokol podporovat na VPI=8, VCI=48.

## varianty rozhraní T/s

A-NT musí na rozhraní mezi modemem ADSL a zákaznickou instalací CI podporovat jednu z následujících specifikací.

### 10/100 base T

Ethernet rozhraní dle standardu IEEE 802.3 (Standards for Local Area Networks, CSMA/CD Access Method).

### USB

Rozhraní dle standardu USB v.1.1 nebo v.2.0 (Universal Serial Bus Specification, revision 1.1 nebo revision 2.0)

## Protokol IP na rozhranÍ T/S

### Směrování protokolu IP

Zařízení, které na straně koncového uživatele zakončuje PPP spojení (A-NT nebo PC terminál), musí podporovat směrování protokolu IP.

### Překlad IP adres - NAT

A-NT může podporovat překlad IP adres dle IETF RFC 3022 [6]. V případě, že nebude na A-NT podporován,  nebude ovšem toto A-NT univerzálně použitelné pro veškeré služby ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na bázi ADSL.