# Technické požadavky

# na ZÁkaznický rozbočovač

pro telekomunikační služby

založené na  Konektivitě ADSL

25.6.2003

Tento dokument je předmětem práv vykonávaných společností ČESKÝ TELECOM, a.s., a je jejím duševním vlastnictvím. Tento dokument, ani jeho části, nesmí být bez prokazatelného předchozího souhlasu ČESKÉHO TELECOMU, a.s., upravován ani převáděn do jiného jazyka nebo používán k jinému účelu, než pro který je určen. Při nedodržení tohoto ustanovení vzniká porušující osobě povinnost nahradit ČESKÉMU TELECOMU, a.s. škodu vzniklou tímto neoprávněným zásahem do práv ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Obsah:

1.	Úvodní ustanovení	3

1.1.	Předmět specifikace	3

1.2.	Platnost a závaznost	3

1.3.	Historie dokumentu	3

1.4.	Mezinárodní standardy a doporučení	3

1.5.	Termíny a zkratky	3

2.	Elektrické a přenosové parametry	4

2.1.	Definice impedančního zakončení	4

2.2.	Stejnosměrný odpor rozbočovače	4

2.3.	Provozní stejnosměrný proud	4

2.4.	Režim ADSL/POTS v pásmu 0,3 kHz ( 3,4 kHz	4

2.4.1.	Vložný útlum při 1 kHz	4

2.4.2.	Vložný útlum v pásmu 0,3 kHz ( 3,4 kHz	4

2.4.3.	Útlum odrazu	4

2.5.	Režim ADSL/ISDN v pásmu 1 ( 80 kHz	5

2.5.1.	Vložný útlum	5

2.5.2.	Útlum odrazu	5

2.5.3.	Skupinové zpoždění	5

2.6.	Útlum cesty NF - ADSL v nepropustném pásmu	5

2.7.	Podélný konverzní útlum (LCL) na bráně vedení	5

2.8.	Elektrická pevnost	5

# Úvodní ustanovení

## Předmět specifikace

Dokument specifikuje parametry univerzálního zákaznického rozbočovače ADSL pracujícího v pásmu širokopásmových služeb ADSL nad ISDN a podporujícího úzkopásmové přípojky POTS nebo BA ISDN.

## Platnost a závaznost

Dokument je ve smyslu platných řídicích dokumentů společnosti (Sm. 22/97 a další) závazný v rámci celé společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Je platný od data schválení uvedeného na titulním listě.

## Historie dokumentu

| Vydání | Změny |
| --- | --- |
| 25.06.2003 | Specifikace parametrů zákaznického rozbočovače pro telekomunikační služby založené na konektivitě ADSL; připravená na základě TSPE 2077, Český Telecom, a.s. |

## Mezinárodní standardy a doporučení

| ITU-T K.21 | Resistibility of subscriber’s terminal to overvoltages and overcurrents; 10/96 |
| --- | --- |

## Termíny a zkratky

| ADSL | Asymetrical Digital Subscriber Loop Asymetrická digitální účastnická smyčka |
| --- | --- |
| BA ISDN | Basic Access Integrated Service Digital Network Základní přístup ISDN (2B+D) |
| NF | nízkofrekvenční |
| POTS | Plain Old Telephone Service Analogová telefonní služba |

# Elektrické a přenosové parametry

## Definice impedančního zakončení

Pro provozní a testovací účely rozbočovačů se definují následující impedanční parametry.

| Režim měření | Z NF | Z VEDENÍ | Z ADSL |
| --- | --- | --- | --- |
| vedení – NF (POTS) | 600  | 600  | 20,89 nF + 82   100  |
| vedení – NF (ISDN) | 135  | 135  | 20,89 nF + 82   100  |
| vedení – modem ADSL | 135 nebo 600 ( | 100  | 20,89 nF + 82   100  |

## Stejnosměrný odpor rozbočovače

Stejnosměrný odpor cesty vedení – brána NF musí být menší než 12,5 (.

## Provozní stejnosměrný proud

Cesta vedení – brána NF musí být dimenzována pro stejnosměrný proud minimálně 100 mA.

## Režim ADSL/POTS v pásmu 0,3 kHz ( 3,4 kHz

Přenosové parametry musí při zatížení rozbočovače na straně NF a na straně vedení impedancí 600 ( splňovat následující podmínky:

### Vložný útlum při 1 kHz

Vložný útlum při 1 kHz  musí být  0,3 dB.

### Vložný útlum v pásmu 0,3 kHz ( 3,4 kHz

Vložný útlum musí být  2,0 dB.

### Útlum odrazu

Požadované hodnoty útlumu odrazu jsou uvedeny v následující tabulce:

|  | Zakončení brány ADSL |
| --- | --- |
|  | Z ADSL | Naprázdno |
| 0,3 ( 1,6 kHz |  16 dB |  16 dB |
| 1,6 ( 3,4 kHz |  12 dB |  11 dB |

## Režim ADSL/ISDN v pásmu 1 ( 80 kHz

Přenosové parametry musí při zatížení rozbočovače na straně NF a na straně vedení impedancí 135  splňovat následující podmínky:

### Vložný útlum

Vložný útlum cesty ISDN nesmí přesáhnout 1,5 dB v kmitočtovém pásmu do 60 kHz a 2,5 dB do 80 kHz.

### Útlum odrazu

Požadované hodnoty útlumu odrazu jsou uvedeny v následující tabulce:

|  | Zakončení brány ADSL |
| --- | --- |
|  | Z ADSL | Naprázdno |
| 1 ( 60 kHz |  16 dB |  12 dB |
| 60 ( 80 kHz |  14 dB |  10 dB |

### Skupinové zpoždění

Skupinové zpoždění nesmí překročit hodnotu 20 (sec.

## Útlum cesty NF - ADSL v nepropustném pásmu

Vložný útlum cesty nesmí klesnout v pásmu 138 kHz ( 150 kHz a 1104 kHz ( 2208 kHz pod 55 dB a v pásmu 150 kHz ( 1104 kHz pod 65 dB.

## Podélný konverzní útlum (LCL) na bráně vedení

Hodnoty LCL měřené v pásmu 0,05 kHz ( 5 MHz musí ležet nad šrafovanou oblastí zobrazenou v následujícím obrázku:

## Elektrická pevnost

Napětí mezi přenosovými žilami a/nebo mezi jednou z žil a zemí musí vyhovět doporučení ITU-K.21.

# Text boxes

VEDENÍ

MODEM ADSL

POTS / BA ISDN

Rozbočovač

Z VEDENÍ

Z NF

Z ADSL

dB

f [Hz]

5 M

2,2 M

1,1 M

30 k

0,05 k

30

40

50