# SPECIFIKACE

# přenosovÉ vrstvY rozhraní U-R

pro telekomunikační služby

ZALOŽENÉ NA KonektivitĚ ADSL

V KONCOVÉM BODĚ TELEKOMUNIKAČNÍ

SÍTĚ ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

24.6.2003

Tento dokument je předmětem práv vykonávaných společností ČESKÝ TELECOM, a.s., a je jejím duševním vlastnictvím. Tento dokument, ani jeho části, nesmí být bez prokazatelného předchozího souhlasu ČESKÉHO TELECOMU, a.s., upravován ani převáděn do jiného jazyka nebo používán k jinému účelu, než pro který je určen. Při nedodržení tohoto ustanovení vzniká porušující osobě povinnost nahradit ČESKÉMU TELECOMU, a.s. škodu vzniklou tímto neoprávněným zásahem do práv ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

SPECIFIKACE přenosovÉ vrstvY

rozhraní U-R pro telekomunikační služby

ZALOŽENÉ NA  KonektivitĚ ADSL v kocovém bodě telekomunikační sítě českého telecomu, a.s.

Obsah:

1.	Úvodní ustanovení	4

1.1	Předmět specifikace	4

1.2	Platnost a závaznost	4

1.3	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	4

1.4	Mezinárodní normy a doporučení	4

1.5	Definice pojmů	5

1.6	zkratky	6

2.	Referenční model	8

3.	Přenosové parametry	9

3.1	Provozní režimy	9

3.1.1	ADSL nad ISDN	9

3.1.2	ADSL nad PSTN	9

3.2	Výměna informací nastavení přenosu	9

3.3	Řízení fyzické vrstvy přenosu	9

3.4	Datová rychlost přenosu	9

3.4.1	Sestupný směr	9

3.4.2	Vzestupný směr	9

3.5	Funkční vlastnosti	9

3.6	Adaptace přenosové rychlosti	10

3.6.1	Režim automatický	10

3.6.2	Režim řízený	10

3.7	Maska PSD	10

3.8	Omezení vysílaného výkonu	10

3.9	Způsoby přenosu	10

3.10	Provoz a údržba EOC	10

3.11	Inicializační postup	10

3.12	Přizpůsobení za provozu a rekonfigurace	10

3.13	Výkonnostní požadavky	10

3.13.1	Obecné výkonnostní požadavky	10

3.13.2	Dosahy přenosu	10

4.	Parametry ATM	11

4.1	Kompatibilita se standardizačními dokumenty	11

4.2	Formát buněk	11

4.3	Pole GFC	11

4.4	Adresační kapacita VPI	11

4.5	ADRESAČNÍ KAPACITA VCI	11

4.6	Rezervované hodnoty	11

4.7	Pole PTI	11

4.8	Pole CLP	12

4.9	Pole HEC	12

4.10	Způsob používání VPI/VCI	12

4.11	Formát OAM buněk	12

4.12	Ostatní	12

5.	Mechanické vlastnosti rozhraní	12

6.	Zákaznický rozbočovač	13

7.	Elektrická bezpečnost	13

8.	Elektromagnetická kompatibilita	13

9.	Odolnost proti přepětí a nadproudu	13

10.	ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PODLE PRODUKTŮ (služeb)	13

Příloha 1 - Použité přenosové medium	14

Příloha 2 - VLASTNOSTI provozovaných DSLAMŮ	14

Příloha 3 - ATM Standardy	15

# Úvodní ustanovení

## Předmět specifikace

Tento dokument popisuje linkové rozhraní U-R na účastnické straně přípojky ADSL, instalované v přístupové síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a provozovaného v přenosovém módu ADSL nad kmitočtovým pásmem ISDN pro telekomunikační služby založené na konektivitě ADSL. Pro tyto služby je rozhraní U-R rovněž rozhraním UNI. Popis slouží pro informaci výrobcům a dodavatelům koncových zařízení – modemů ADSL umožňující jim dodávat tato zařízení schopná využívat všechny veřejné telekomunikační služby, které jsou prostřednictvím tohoto rozhraní poskytovány.

Tento dokument popisuje základní charakteristiky fyzické vrstvy specifikovaného rozhraní, nicméně nemůže postihnout všechny podrobnosti, které mají vliv na kompatibilitu spolupracujících zařízení. Pro porozumění uváděným parametrům a funkčnostem musí být tato specifikace čtena v kontextu s dalšími specifikacemi, uvedenými v kapitole 1.5, a mezinárodními standardy a doporučeními uvedenými v kapitole 1.?.

## Platnost a závaznost

Dokument je ve smyslu platných řídicích dokumentů společnosti (Sm. 22/97 a další) závazný v rámci celé společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Je platný od data schválení uvedeného na titulním listě.

## SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

| [1] | Tech. požadavky na zákaznický rozbočovač | Specifikace parametrů zákaznického rozbočovače pro telekomunikační služby poskytující konektivitu ADSL; připravená na základě TSPE 2077, Český Telecom, a.s. |
| --- | --- | --- |
| [2] | Alcatel 7300 ASAM May 22, 2003 | Interface Specification ASAM Release 4.2, ATM Subscriber Access Multiplexer, Public Disclosure Document |

## Mezinárodní normy a doporučení

| [3] | ITU-T G.992.1 | Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) transceivers |
| --- | --- | --- |
| [4] | ETSI TS 101 388 | Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - European specific requirements [ITU-T G.992.1 modified] |
| [5] | ITU-T G.994.1 | Handshake procedures for Digital Subscriber Line (DSL) transceivers |
| [6] | ETSI ETR 328 | Transmission and Multiplexing (TM); Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL); Requirements and performance |
| [7] | ITU-T G.997.1 | Physical layer management for digital subscriber line (DSL) transceivers |
| [8] | ITU-T G.117 | Transmission aspects of unbalance about earth |
| [9] | ITU-T I.361 | B-ISDN ATM Layer Specification |
| [10] | ITU-T I.362 | B-ISDN ATM adaptation layer (AAL) functional description |
| [11] | ITU-T I.363.5 | B-ISDN ATM Adaptation Layer Specification: Type 5 AAL |
| [12] | IEC 60708 | Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath. |
| [13] | ETSI TS 102 080 | Integrated Services Digital Network (ISDN) basic rate access; Digital transmission system on metallic local lines |
| [14] | ITU-T I.432.1 | B-ISDN user-network interface - Physical layer specification General characteristics |
| [15] | ITU-T I.610 | B-ISDN operation and maintenance principles and functions |
| [16] | ITU-T I.751 | Asynchronous transfer mode management of the network element view |
| [17] | ITU-T I.732 | Functional characteristics of ATM equipment |
| [18] | EN 60950 | Safety of information technology equipment |
| [19] | ETSI EN 300 386 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electro-Magnetic Compatibility (EMC) requirements |
| [20] | ITU-T K.21 | Resistibility of telecommunication equipment installed in customer’s premises to overvoltages and overcurrents |
| [21] | IEC 60708 | Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath |
| [22] | ETSI TS 101 952-4 | Access network xDSL transmission filters; Part 1: ADSL splitters for European deployment; Sub-part 4: Specification of ADSL over "ISDN or POTS" universal splitters |

## Definice pojmů

Přípojka ADSL

Zahrnuje DSLAM (včetně příslušného portu na linkové kartě a příslušného portu na splitterové kartě) a metalické vedení k účastníkovi ukončené zásuvkou RJ11/12.

Přenosová vrstva

V tomto dokumentu termín přenosová vrstva zahrnuje oblasti přenosu modulace DMT a buněk ATM přípojkou ADSL.

Tovární nastavení

Továrním (defaultním) nastavením se rozumí takové nastavení parametrů zařízení A-NT, které je možno opakovaně obnovit prostřednictvím jednoduchého příkazu nebo i jiným jednoduchým způsobem, který je dostupný znalému uživateli A-NT.

## zkratky

| A-LT | Asymmetrical Line Termination - linkové zakončení ADSL |
| --- | --- |
| A-NT | Asymmetrical Network Termination - síťové zakončení (modem) ADSL |
| ADSL | Asymmetrical Bitrate Digital Subscriber Line |
| ASAM | ATM Subscriber Access Multiplexer Advanced Services Access Manager |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode |
| ATMN | ATM Network |
| ATU | ADSL Transceiver Unit |
| ATU-C | ATU at the Central office end (i.e. network operator) |
| ATU-R | ATU at the Remote terminal end (i.e. customer premises) |
| BA ISDN | Basic rate Access ISDN |
| CI | Customer installation - všechna telekomunikační zařízení a kabeláž na zákaznické straně rozhraní UNI |
| CLP | Cell Loss Priority |
| CPE | Customer Premises Equipment |
| DMT | Discrete MultiTone |
| DSL | Digital Subscriber Line |
| DS | Downstream – sestupný směr přenosu |
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexer |
| EMC | Electromagnetic Compatibility |
| ETR | ETSI Technical Report |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FDD | Frequency Division Duplex |
| GFC | Generic Flow Control |
| H-P | High Pass filter - hornofrekvenční propust |
| HD | High Density |
| HEC | Header Error Correction |
| IC-C | Interface Conversion at the Central Office end |
| IC-S | Interface Conversion at the Remote end |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| ITU-T | International Telecommunication Union, Telecommunication Branch |
| LCL | Longitudinal Conversion Loss |
| NM | Noise Margin |
| OAM | Operations, Administration and Maintenance |
| POTS | Plain Old Telephony Service |
| PSD | Power spectral density |
| PSTN | Public Switched Telecommunication Network |
| PTI | Payload Type Indication |
| PVC | Polyvinyl Chloride |
| S-C | Splitter at the Central office end |
| S-R | Splitter at the Remote terminal end |
| T/S | Interface(s) between ADSL network termination and CI or home network |
| U-C | Loop interface-central office end - rozhraní vedení na straně ústředny (viz obr. 1) |
| U-R | Loop interface-remote terminal end - rozhraní vedení na straně zákazníka (viz obr. 1) |
| U-R2 | Loop interface-remote terminal end - rozhraní mezi zákaznickým rozbočovačem a modemem (viz obr. 1) |
| UD | Ultra Density |
| UNI | User - Network Interface - rozhraní uživatel - síť |
| US | Upstream – vzestupný směr přenosu |
| VC | Virtual Channel |
| VCI | Virtual Channel Identifier |
| VPI | Virtual Path Identifier |
| Z | Rozhraní Z pro dvoudrátovou analogovou účastnickou smyčku |

# Referenční model

Referenční model systému pro přípojku ADSL využívající kmitočtové pásmo nad pásmem pro ISDN zachycuje obr. 1. Tento model vychází z obr. 1-1 uvedeném v doporučení ITU-T G.992.1 [3].

Obr. 1

Referenční model systému pro přípojku ADSL využívající kmitočtové pásmo nad pásmem pro PSTN zachycuje obr. 2.

Obr. 2

Referenční model obsahuje následující funkční bloky a rozhraní:

- DSLAM - přístupový multiplexer DSL

- Modem ADSL - síťové zakončení zákaznické přípojky ADSL (A-NT) pro pásmo nad ISDN

- S-R - zákaznický rozbočovač (splitter)

- S-C - centrální rozbočovač (splitter)

- U-R - linkové rozhraní na straně zákazníka

- U-C - linkové rozhraní na straně ústředny

- U-R2 - rozhraní zákaznický rozbočovač - modem

- H-P – hornofrekvenční propust

- ATU-C - transceiver ADSL na straně ústředny

- ATU-R - transceiver ADSL na straně zákazníka

- ATMN - síť ATM

- PSTN - veřejná telekomunikační síť, analogová telefonní přípojka

- T/S - rozhraní mezi síťovým zakončením ADSL a zákaznickou instalací CI

- IC-C - převodník rozhraní na straně ústředny

- IC-R - převodník rozhraní na straně zákazníka

- U0 - linkové rozhraní pro BA ISDN

- U0' - linkové rozhraní pro BA ISDN s pásmem omezeným splitterem

- Z - rozhraní dvoudrátové analogové účastnické smyčky

- Z '- rozhraní dvoudrátové analogové účastnické smyčky s pásmem omezeným splitterem

# Přenosové parametry

A-NT musí umožnit, aby zákaznická přípojka ADSL, realizovaná ve spolupráci s DSLAMem, vyhověla všem relevantním parametrům, např. počáteční nastavení přípojky, struktura rámce, přenos dat ATM, maska PSD atd., podle doporučení ITU-T G.992.1 [3], příloha B a technické specifikace ETSI TS 101 388 [4].

## Provozní režimy

## ADSL nad ISDN

Provozní režim ADSL nad ISDN musí být v souladu s oddílem 4.2.2 (FDD ADSL over ISDN) technické specifikace ETSI TS 101 388 [4]. Používá se výhradně FDD s nepřekrývajícím se spektrem.

V základním pásmu je přenášen signál přípojky BA ISDN s linkovým kódem 2B1Q podle technické specifikace ETSI TS 102  080 [13], příloha A.

## ADSL nad PSTN

Provozní režim ADSL nad PSTN používá stejné techniky širokopásmového přenosu jako provozní režim ADSL nad ISDN podle bodu 3.1, takže spektrum přenášeného signálu ADSL je stejné.

V základním pásmu je přenášen analogový telefonní signál k rozhraní Z. Odlišné parametry na přípojných rozhraních základního pásma jsou řešeny univerzálními rozbočovači, které mohou být v případě potřeby přepínatelné.

## Výměna informací nastavení přenosu

Výměna informací nastavení přenosu (handshaking) mezi DSLAMem a A-NT musí probíhat v souladu s doporučením ITU-T 994.1 [5].

## Řízení fyzické vrstvy přenosu

Řízení fyzické vrstvy přenosu mezi DSLAMem a A-NT musí probíhat v souladu s doporučením ITU-T 997.1 [7].

## Datová rychlost přenosu

Přenosová kapacita A-NT musí být v souladu s Oddílem 6 doporučení ITU-T G.992.1 [3]. A-NT přenášející ATM musí podporovat v režimu Fast Mode granularitu 32 kb/s v následujícím rozsahu:

### Sestupný směr

Bitová rychlost 32 kb/s až 6144 kb/s.

### Vzestupný směr

Bitová rychlost 32 kb/s až 640 kb/s.

## Funkční vlastnosti

Funkční vlastnosti A-NT musí odpovídat Oddílu 8 a Příloze B.2 doporučení ITU-T G.992.1 [3]. A-NT musí splňovat stavový diagram v Příloze D doporučení ITU-T G.992.1 [3].

## Adaptace přenosové rychlosti

A-NT musí podporovat režim adaptivní i fixní přenosové rychlosti v obou směrech přenosu.

### Režim automatický

A-NT musí být schopno při inicializačním dialogu nastavit maximální realizovatelnou přenosovou rychlost přípojky pro požadovaný odstup signálu od rušení.

### Režim řízený

A-NT musí být schopno při inicializačním dialogu nastavit předem určenou přenosovou rychlost přípojky pro požadovaný odstup signálu od rušení, pokud je tato rychlost realizovatelná.

## Maska PSD

Maska výkonového spektra PSD vysílače modemu A-NT musí být v souladu s Oddílem 4.2.2 (FDD ADSL over ISDN) technické specifikace ETSI TS 101 388 [4].

## Omezení vysílaného výkonu

A-NT musí podporovat funkci omezení vysílaného výkonu (Power cut-back) vysílače ATU-C v souladu s Oddílem B.3.3 doporučení ITU-T G.992.1 [3], Příloha B.

## Způsoby přenosu

A-NT musí podporovat rychlý (Fast) i prokládaný (Interleaved) způsob přenosu v obou směrech v souladu s referenčním modelem v Oddílu 5 doporučení ITU-T G.992.1 [3].

## Provoz a údržba EOC

Funkce provozu a údržby EOC A-NT musí odpovídat Oddílu 9 doporučení ITU-T G.992.1 [3].

## Inicializační postup

A-NT musí splňovat inicializační sekvenci v Oddíle 10 a příloze B.3 doporučení ITU-T G.992.1 [3].

## Přizpůsobení za provozu a rekonfigurace

A-NT musí podporovat funkce přizpůsobení za provozu a rekonfigurace podle Oddílu 11 doporučení ITU-T G.992.1 [3].

## Výkonnostní požadavky

### Obecné výkonnostní požadavky

Obecné výkonnostní požadavky a měřicí metodiku stanovuje technická specifikace ETSI TS 101 388 [4]. Výkonnost A-NT musí odpovídat v rozsahu požadavků pro FDD systémy a šumový model ETSI FB.

### Dosahy přenosu

A-NT musí splnit následující požadované dosahy přenosu signálu na přípojce ADSL s rušením a bez rušení při specifikovaných podmínkách, používaných pro testování spolupráce A-NT s DSLAMem v laboratořích ČESKÉHO TELECOMU.

| rychlost (DS/US) | šum A rušen DS | šum B rušen DS | šum Euro K rušen US | bez rušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (kbit/s) | (km / dB) | (km / dB) | (km / dB) | (km / dB) |
| 576/128 | 4,0 / 56,2 | 3,0 / 42,5 | 3,0 / 42,5 | 4,55 /64,0 |
| 1152/256 | 3,65 / 51,4 | 2,75 / 39,1 | 2,6 / 37,0 | 4,2 / 59,2 |

Tab. 1

Specifikace podmínek ověření A-NT:

- fixní přenosová rychlost 576/128 kbit/s, 1152/256 kbit/s

- vedení 0,4 mm Cu (50 nF/km), útlum vedení v dB při 300 kHz

- základní nastavení masky (DS/US)

- mód INTERLEAVE (maximální)

- šumový model - A(-49,4 dBm), B(-43,0 dBm) - specifikováno v ETSI ETR 328 [6]

- šumový model - Euro K (-41,5 dBm) - specifikováno v ITU-T G992.1 [3]

- šumová rezerva NM=6 dB.

# Parametry ATM

## Kompatibilita se standardizačními dokumenty

Komunikace A-NT – A-LT musí splňovat požadavky mezinárodních normalizačních dokumentů [9], [10] a [11].

## Formát buněk

Formát buněk vycházejících z A-NT musí být v souladu s doporučením ITU-T I.361 [9].

## Pole GFC

Záhlaví buňky musí mít formát UNI v souladu s doporučením ITU-T I.361 [9]. Plná funkce GFC bitů v záhlaví buňky není vyžadována.

## Adresační kapacita VPI

Adresační kapacita spojení A-NT – A-LT musí mít minimální rozsah VPI alespoň 8 bitů.

## ADRESAČNÍ KAPACITA VCI

Adresační kapacita spojení A-NT – A-LT musí mít minimální rozsah VCI alespoň 10 bitů.

## Rezervované hodnoty

Hodnoty VPI/VCI rezervované pro signalizaci, funkce OAM a řízení zdrojů nesmí být použity pro přenos uživatelských dat ani pro jakýkoli proprietární komunikační kanál.

## Pole PTI

Vyplňování PTI pole a jeho informační hodnota musí být v souladu s doporučením ITU-T I.361 [9] odstavcem 2.3.3, v příchozím i odchozím směru.

## Pole CLP

Vyplňování CLP pole a jeho informační hodnota musí být v souladu s doporučením ITU-T I.361 [9] odstavcem 2.3.4, v příchozím i v odchozím směru.

## Pole HEC

Způsob výpočtu HEC pole a jeho informační hodnota musí být v souladu s doporučením ITU-T I.361 [9] odstavcem 2.3.5, a s doporučením ITU-T I.432.1 [14] odstavcem 4.3.2. Požadována je detekce chyb záhlaví založené na rozdílu vypočtené hodnoty a obdržené hodnoty pole HEC.

## Způsob používání VPI/VCI

Přenos uživatelských dat je uvažován vždy jako obousměrný, a proto buňky se stejným VPI a VCI patří pouze jednomu obousměrnému datovému spoji (VC).

## Formát OAM buněk

Tvorba a používání OAM buněk musí být plně v souladu s doporučeními ITU-T I.610 [15], ITU-T I.751 [16], ITU-T I.732 [17]. A-NT musí být nastaveno v modu segment end point. Je požadována podpora OAM F5 end to end LoopBack buněk (PTI = 101). Buňky OAM F5 end to end LoopBack (PTI = 101) s ID FFFF, popsané v doporučení ITU-T I.610 [15] (Edition 2/99), oddíl 10, musí být A-NT zpracovány a musí být poslána odpověď zpět.

## Ostatní

Všechny ostatní blíže nespecifikované vlastnosti podléhají doporučením uvedeným v příloze č.3. V případě rozporu mezi standardem uvedeným v ATM foru a jeho ITU-T ekvivalentem má vyšší prioritu doporučení ITU-T.

# Mechanické vlastnosti rozhraní

Rozhraním U-R, které je koncovým bodem sítě pro uvažovanou službu, je telefonní zásuvka RJ11/12, zapojená podle obr. 3. Některé telefonní zásuvky nejsou vybaveny RD členem.

Obr. 3

V prostorách zákazníka se ještě vyskytuje starší provedení telefonní zásuvky, viz obr. 4, které bude postupně nahrazováno novým provedením, viz obr. 3.

Obr. 4

# Zákaznický rozbočovač

Zákaznický rozbočovač, který je připojován mezi rozhraní U-R a modem ADSL, umožňuje oddělení signálu služby v základním pásmu. Zákaznický rozbočovač nesmí ovlivňovat spektrum přenášeného širokopásmového signálu ADSL. Předpokládá se použití univerzálního zákaznického rozbočovače podle technické specifikace ETSI TS 101 952-4 [22]. Požadované parametry a vlastnosti zákaznického rozbočovače pro služby založené na konektivitě ADSL jsou předmětem technické specifikace uvedené v dokumentu [1].

# Elektrická bezpečnost

Míra elektrické bezpečnosti zařízení v prostorách zákazníka, připojovaných k rozhraní U-R(2) musí odpovídat požadavkům normy EN 60950 [18]. Elektrické obvody linkového rozhraní U-R(2) musí odpovídat požadavkům pro obvody TNV-3.

# Elektromagnetická kompatibilita

Zařízení v prostorách zákazníka připojovaná k rozhraní U-R(2) musí z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) splňovat kritéria, stanovená normou ETSI EN 300 386 [19], vztahující se na zařízení používaná v telekomunikační síti.

# Odolnost proti přepětí a nadproudu

Odolnost proti přepětí a nadproudu u vnějších rozhraní zařízení, instalovaných v prostorách zákazníka a připojovaných k rozhraní U-R(2), musí odpovídat požadavkům doporučení ITU-T K.21 [20].

# ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PODLE PRODUKTŮ (služeb)

Předmětem této technické specifikace jsou pouze parametry nižších vrstev modelu OSI na rozhraních. Parametry vyšších vrstev, které jsou závislé na nastavení poskytované služby, jsou předmětem jiných technických specifikací vydaných poskytovateli těchto služeb pro rozhraní T/S.

# Příloha 1 - Použité přenosové medium

Přístupová síť ČESKÉHO TELECOMU využívá převážně metalické kabely s plastovou izolací.

Tyto kabely všeobecně odpovídají normě IEC 60708 [21]. Kabely používají vodiče s měděnými jádry o průměrech 0,4, 0,6 a 0,8 mm s průměrem izolace max. 1,7 mm a mají vnější plášť převážně z polyetylénu. Základním přenosovým prvkem kabelů je křížová čtyřka.

Kabely v úložném provedení jsou plněné vhodnou plnicí hmotou (gelem), která vytváří protivodní zábranu. Vodiče mají polyetylénovou pěnovou izolaci.

Kabely v samonosném provedení nejsou plněné a používají plnou polyetylenovou izolaci.

Kabely pro vnitřní instalace používají vodiče s jádrem o průměru 0,5 mm a mají izolaci vodičů i vnějšího pláště z PVC. Jsou v provedení stíněném i nestíněném. Pro digitální přenosy se v omezené míře používají datové kabely ve speciálním provedení.

Část přístupové sítě ČESKÉHO TELECOMU  využívá historické metalické kabely s měděnými jádry o průměrech 0,4, 0,6 a 0,8 mm s izolací vzduch-papír.

# Příloha 2 - VLASTNOSTI provozovaných DSLAMŮ

Centrální část přenosového systému ADSL tvoří zařízení DSLAM. V síti ČESKÉHO TELECOMU je instalováno zařízení Alcatel 7300 ASAM s řídicím a dohledovým systémem 5523 AWS. 7300 ASAM je účastnický multiplexer pro vysokorychlostní datové služby na stávající infrastruktuře metalických kabelů. ASAM sdružuje data z různých typů zákaznických zařízení CPE do toku ATM. Buňky ATM jsou sdružovány do datového toku, který je vysílán do připojené sítě ATM. V opačném směru jsou buňky přijímané ze sítě ATM demultiplexovány a přenášeny k odpovídajícímu zařízení CPE. ASAM také vykonává funkce OAM pro zajištění řádného provozu.

Popis rozhraní zařízení Alcatel A7300 poskytuje dokument Interface Specification ASAM Release 4.2 [2]. Pro specifikované rozhraní U-R je relevantní přenosový mód ADSL nad ISDN.

Verze provozovaného HW - 7300 ASAM Release 4.2, technologie HD/UD

Verze provozovaného SW - 5523 AWS Release 4.2.22

# Příloha 3 - ATM Standardy

| Technical Working Group | Approved Specifications | Approved Date |
| --- | --- | --- |
| AIC/ATM-IP Collaboration | ATM-MPLS Network Interworking1.0 | Aug, 2001 |
|  | LAN Emulation over ATM 1.0 | Jan, 1995 |
|  | LAN Emulation Client Management Specification | Sep, 1995 |
|  | LANE 1.0 Addendum | Dec, 1995 |
|  | LANE Servers Management Spec v1.0 | Mar, 1996 |
|  | LANE v2.0 LUNI Interface | July, 1997 |
|  | LAN Emulation Client Management Specific Specification Version 2.0 | Oct, 1998 |
|  | Multi-Protocol Over ATM Specification v1.0 | July, 1997 |
|  | Multi-Protocol Over ATM Version 1.0 MIB | July, 1998 |
|  | Multi-protocol Over ATM Specification, Version 1.1 | May, 1999 |
|  | MPOA v1.1 Addendum on VPN Support | Oct, 1999 |
|  | MPOA Errata | Nov, 2000 |
| Architecture | ATM User-Network Interwork Interface (UNI) Specification Version 4.1 | Nov, 2002 |
| B-ICI | B-ICI 1.0 | Sep, 1993 |
|  | B-ICI 1.1 | Sep, 1994 |
|  | B-ICI 2.0 (delta spec to B-ICI 1.1) | Nov, 1995 |
|  | B-ICI 2.0 (integrated specification) | Dec, 1995 |
|  | B-ICI 2.0 Addendum or 2.1 | Nov, 1996 |
| Control - Signalling | PNNI Addendum on PNNI/B-QSIG Interworking and Generic Functional Protocol for the Support of Supplementary Services | Oct, 1998 |
|  | Addressing Addendum for UNI Signalling 4.0 | Feb, 1999 |
|  | PNNI Transported Address Stack, Version 1.0 | May, 1999 |
|  | PNNI Version 1.0 Security Signaling Addendum | May, 1999 |
|  | UNI Signaling 4.0 Security Addendum | May, 1999 |
|  | ATM Inter-Network Interface (AINI) Specification | July, 1999 |
|  | ATM Inter-Network Interface (AINI) Specification Version 1.1 | Sep, 2002 |
|  | ATM Inter-Network Interface (AINI) Specification Version 1.1 | Sep, 2002 |
|  | PNNI Addendum for Generic Application Transport Version 1.0 | July, 1999 |
|  | PNNI SPVC Addendum Version 1.0 | July, 1999 |
|  | PHY/MAC Identifier Addendum to UNI Signalling 4.0 | Nov, 1999 |
|  | Network Call Correlation Identifier v1.0 | March, 2000 |
|  | PNNI Addendum for Path and Connection Trace, Version 1.0 | March, 2000 |
|  | Operation of the Bearer Independent call control (BICC) Protocol with SIG 4.0/PNNI 1.0-AINI | July, 2000 |
|  | UBR with MDCR Addendum to UNI 4.0/PNNI 1.0 AINI | July, 2000 |
|  | Modification of Traffic Descriptor for an Active Connection | July, 2000 |
|  | Modification of Traffic Paramenters for an Active Connection Signalling Specification (PNNI, AINI, and UNI) Version 2.0 | May, 2001 |
|  | Behavior Class Selector Signalling Version 1.0 | Oct, 2000 |
|  | Guaranteed Frame Rate(GFR) Signalling(PNNI,AINI, and UNI) Version 1.0 | Aug, 2001 |
|  | Domain-based rerouting for active point-to-point calls, Version 1.0 | Aug, 2001 |
|  | Loop Detection, Version 1.0 | April, 2002 |
|  | Signalling Congestion Control, Version 1.0 | April, 2002 |
|  | Call Processing, Version 1.0 | April, 2002 |
| Technical Working Group | Approved Specifications | Approved Date |
|  | Private Network-Network Interface Specification v.1.1 | April, 2002 |
|  | Private Network-Network Interface Specification v.1.1 | April, 2002 |
|  | ATM User Network Interface (UNI) Signalling Specification version 4.1 | April, 2002 |
|  | ATM User Network Interface(UNI) Signalling Specification Version 4.1 | April, 2002 |
|  | Policy Routing, Version 1.0 | April, 2003 |
| Data - Exchange Interface | Data Exchange Interface version 1.0 | Aug, 1993 |
| Directory and Naming Services | ATM Named System v2.0 | July, 2000 |
| Frame-based ATM | Frame-based ATM Transport over Ethernet (FATE) | Mar, 2000 |
|  | Frame-based ATM Transport over Ethernet (FATE) | July, 2002 |
|  | Frame Based ATM over Sonet/SDH | July, 2000 |
| ILMI (Integrated Local Mgmt. Interface) | ILMI 4.0 | Sep, 1996 |
| Network Management | Customer Network Management (CNM) for ATM Public Network Service | Oct, 1994 |
|  | M4 Interface Requirements and Logical MIB | Oct, 1994 |
|  | M4 Interface Requirements and Logical MIB: ATM Network Element View | Oct, 1998 |
|  | CMIP Specification for the M4 Interface | Sep, 1995 |
|  | CMIP Specification for the M4 Interface: ATM Network Element View, Version 2 | July, 1999 |
|  | M4 Public Network view | Mar, 1996 |
|  | M4 Interface Requirements and Logical MIB: ATM Network View, Version 2 | May, 1999 |
|  | M4 "NE View" | Jan, 1997 |
|  | Circuit Emulation Service Interworking Requirements, Logical and CMIP MIB | Jan, 1997 |
|  | M4 Network View CMIP MIB Spec v1.0 | Jan, 1997 |
|  | M4 Network View Requirements & Logical MIB Addendum | Jan, 1997 |
|  | ATM Remote Monitoring SNMP MIB | July, 1997 |
|  | SNMP M4 Network Element View MIB | July, 1998 |
|  | Network Management M4 Security Requirements and Logical MIB | Jan, 1999 |
|  | Auto-configuration of PVCs | May, 1999 |
|  | Requirements and Logical MIB for Management of Path and Connection Trace | April, 2001 |
|  | ATM Usage Measurement Requirements | Nov, 2000 |
|  | Addendum to te ILMI Autoconfiguration Extension | April, 2002 |
|  | M4 Interface: ATM Network View, CORBA MIB, Version 2 | Aug, 2002 |
|  | ATM Performance Management Bulk Data File Structure | April, 2003 |
| Physical Layer | Issued as part of UNI 3.1: 44.736 DS3 Mbps Physical Layer 100 Mbps Multimode Fiber Interface Physical Layer 155.52 Mbps SONET STS-3c Physical Layer 155.52 Mbps Physical Layer |  |
|  | ATM Physical Medium Dependent Interface Specification for 155 Mb/s over Twisted Pair Cable | Sep, 1994 |
|  | DS1 Physical Layer Specification | Sep, 1994 |
|  | Utopia | Mar, 1994 |
|  | Mid-range Physical Layer Specification for Category 3 UTP | Sep, 1994 |
|  | 6,312 Kbps UNI Specification | June, 1995 |
|  | E3 UNI | Aug, 1995 |
|  | Utopia Level 2 | June, 1995 |
|  | Physical Interface Specification for 25.6 Mb/s over Twisted Pair | Nov, 1995 |
| Technical Working Group | Approved Specifications | Approved Date |
|  | A Cell-based Transmission Convergence Sublayer for Clear Channel Interfaces | Jan, 1996 |
|  | 622.08 Mbps Physical Layer | Jan, 1996 |
|  | 155.52 Mbps Physical Layer Specification for Category 3 UTP (See also UNI 3.1, af-uni-0010.002) | Nov, 1995 |
|  | 120 Ohm Addendum to ATM PMD Interface Spec for 155 Mbps over TP | Jan, 1996 |
|  | DS3 Physical Layer Interface Spec | Mar, 1996 |
|  | 155 Mbps over MMF Short Wave Length Lasers, Addendum to UNI 3.1 | July, 1996 |
|  | WIRE (PMD to TC layers) | July, 1996 |
|  | E-1 Physical Layer Interface Specification | Sep, 1996 |
|  | 155 Mbps over Plastic Optical Fiber (POF) Version 1.0 | May, 1997 |
|  | 155 Mb/s Plastic Optical Fiber and Hard Polymer Clad Fiber PMD Specification Version 1.1 | Jan, 1999 |
|  | Inverse ATM Mux Version 1.0 | July, 1997 |
|  | Inverse Multiplexing for ATM (IMA) Specification Version 1.1 | March, 1999 |
|  | Physical Layer High Density Glass Optical Fiber Annex | Feb, 1999 |
|  | 622 and 2488 Mbit/s Cell-Based Physical Layer | July, 1999 |
|  | ATM on Fractional E1/T1 | Oct, 1999 |
|  | 2.4 Gbps Physical Layer Specification | Oct, 1999 |
|  | Physical Layer Control | Oct, 1999 |
|  | Utopia 3 Physical Layer Interface | Nov, 1999 |
|  | Specification of the Device Control Protocol (DCP) Version 1.0 | Mar, 2000 |
|  | Multiplexed Status Mode (MSM3) | March, 2000 |
|  | Frame-Based ATM Interface (Level 3) | March, 2000 |
|  | UTOPIA Level 4 | March, 2000 |
|  | Cell-Based 1000 Mbit/s (CB1G)Physical Layer Specification over Single-mode or Multi-mode Fiber and Category 6 Twisted pair Copper Cabling | April, 2001 |
| P-NNI | Interim Inter-Switch Signaling Protocol | Dec, 1994 |
|  | Private Network-Network Interface Specification V. 1.0 | Mar, 1996 |
|  | PNNI 1.0 Addendum (soft PVC MIB) | Sep, 1996 |
|  | PNNI ABR Addendum | Jan, 1997 |
|  | PNNI v1.0 Errata and PICs | July, 1997 |
|  | (See PNNI 1.1, af-pnni-0055.001, af-pnni-0055.002) |  |
| Routing and Adressing | PNNI Augmented Routing (PAR) Version 1.0 | Jan, 1999 |
|  | ATM Forum Addressing: User Guide Version 1.0 | Jan, 1999 |
|  | ATM Forum Addressing: Reference Guide | Feb, 1999 |
|  | PNNI Addendum for Mobility Extensions Version 1.0 | May, 1999 |
|  | ATM Bi-Level Addressing Document, Version 1.0 | April, 2001 |
|  | Addendum to PNNI, Version 1.0-Secure Routing | Nov, 2001 |
| Residential Broadband | Residential Broadband Architectural Framework | July, 1998 |
|  | RBB Physical Interfaces Specification | Jan, 1999 |
| Service Aspects and Applications | Frame UNI | Sep, 1995 |
|  | Circuit Emulation | Sep, 1995 |
|  | Native ATM Services: Semantic Description | Feb, 1996 |
|  | Audio/Visual Multimedia Services: Video on Demand v1.0 | Jan, 1996 |
|  | Audio/Visual Multimedia Services: Video on Demand v1.1 | Mar, 1997 |
|  | ATM Names Service | Nov, 1996 |
|  | FUNI 2.0 | July, 1997 |
| Technical Working Group | Approved Specifications | Approved Date |
|  | Native ATM Services DLPI Addendum Version 1.0 | Feb, 1998 |
|  | API Semantics for Native ATM Services | Feb, 1999 |
|  | FUNI Extensions for Multimedia | Feb, 1999 |
|  | H.323 Media Transport over ATM | July, 1999 |
| Security | ATM Security Framework Version 1.0 | Feb, 1998 |
|  | ATM Security Specification Version 1.0 | Feb, 1999 |
|  | ATM Security Specification Version 1.1 | March, 2001 |
|  | Security Specification Version 1.1 Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) Proforma Specification | March, 2001 |
|  | Control Plane Security | Nov, 2001 |
|  | Methods of Securely Managing ATM Network Elements-Implementation Agreements,Version 1.1 | April, 2002 |
|  | Security Services Renegotation Addendum to Security, Verson 1.1 | March, 2002 |
|  | Addendum to Security Specification v1.1 - In-Band Security for Simplex Connections | Aug, 2002 |
|  | ATM Connection Filtering MIB and Audit Log | July, 2002 |
|  | Addendum to Sec 1.1 Secure CBR Traffic in a Policed Network | July, 2002 |
| Signaling | (See UNI 3.1, af-uni-0010.002) |  |
|  | UNI Signalling 4.0 | July, 1996 |
|  | Signaling ABR Addendum | Jan, 1997 |
|  | (See UNI 4.1 , af-sig-0061.001, af-sig-0061.002) |  |
| Testing | Introduction to ATM Forum Test Specifications | Dec, 1994 |
|  | PICS Proforma for the DS3 Physical Layer Interface | Sep, 1994 |
|  | PICS Proforma for the SONET STS-3c Physical Layer Interface | Sep, 1994 |
|  | PICS Proforma for the 100 Mbps Multimode Fibre Physical Layer Interface | Sep, 1994 |
|  | PICS Proforma for the ATM Layer (UNI 3.0) | Apr, 1995 |
|  | Conformance Abstract Test Suite for the ATM Layer for Intermediate Systems (UNI 3.0) | Sep, 1995 |
|  | Interoperability Test Suite for the ATM Layer (UNI 3.0) | Apr, 1995 |
|  | Interoperability Test Suites for Physical Layer: DS-3, STS-3c, 100 Mbps MMF (TAXI) | Apr, 1995 |
|  | PICS Proforma for the DS1 Physical Layer | Apr, 1995 |
|  | Conformance Abstract Test Suite for the ATM Layer (End Systems) UNI 3.0 | Jan, 1996 |
|  | PICS for AAL5 (ITU spec) | Jan, 1996 |
|  | PICS Proforma for the 51.84 Mbps Mid-Range PHY Layer Interface | Jan, 1996 |
|  | Conformance Abstract Test Suite for the ATM Layer of Intermediate Systems (UNI 3.1) | Jan, 1996 |
|  | PICS for the 25.6 Mbps over Twisted Pair Cable (UTP-3) Physical Layer | Mar, 1996 |
|  | Conformance Abstract Test Suite for the ATM Adaptation Layer (AAL) Type 5 Common Part (Part 1) | Mar, 1996 |
|  | PICS for ATM Layer (UNI 3.1) | July, 1996 |
|  | Conformance Abstract Test Suite for the UNI 3.1 ATM Layer of End Systems | June, 1996 |
|  | Conformance Abstract Test Suite for the SSCOP Sub-layer (UNI 3.1) | Sep, 1996 |
|  | SSCOP Conformance Abstract Test Suite, Version 1.1 | May, 1999 |
|  | PICS for the 155 Mbps over Twisted Pair Cable (UTP-5/STP-5) Physical Layer | Nov, 1996 |
|  | PICS for Direct Mapped DS3 | July, 1997 |
|  | Abstract Test Suite for Signalling (UNI 3.1) for the Network Side | Sep, 1997 |
|  | ATM Test Access Function (ATAF) Specification Version 1.0 | Feb, 1998 |
|  | PICS for Signalling (UNI v3.1) - User Side | April, 1998 |
|  | Interoperability Test for PNNI Version 1.0 | Feb, 1999 |
| Technical Working Group | Approved Specifications | Approved Date |
|  | PICS Proforma for UNI 3.1 Signalling (Network Side) | May, 1999 |
|  | ATM Forum Performance Testing Specification | Oct, 1999 |
|  | Implementation Conformance Statement (ICS) Proforma Style Guide | Mar, 2000 |
|  | Conformance ATS for PNNI Routing | Oct, 2000 |
|  | Conformance ATS for PNNI Signalling | Oct, 2000 |
|  | Conformance ATS for ABR Source and Destination Behaviors | Jan, 2001 |
|  | UNI Signalling Performance Test Suite | Oct, 2000 |
|  | ATM Inter-Network Interface (AINI) Specification | July, 2002 |
|  | Introduction to ATM Forum Test Specifications, Version 2.0 | Oct, 2001 |
|  | Abstract Test Suite for UNI 3.1 Network side | Aug, 2002 |
|  | Abstract Test Suite for UNI 4.0 Network Side | Oct, 2002 |
| Traffic Management | (See UNI 3.1 , af-uni-0010.002) |  |
|  | Traffic Management 4.0 | Apr, 1996 |
|  | Traffic Management ABR Addendum | Jan, 1997 |
|  | Traffic Management 4.1 | March, 1999 |
|  | Addendum to TM 4.1:Differentiated UBR | July, 2000 |
|  | Addendum to Traffic Management v4.1 optional minimum desired cell rate indication for UBR | July, 2000 |
| Voice & Telephony over ATM | Circuit Emulation Service 2.0 | Jan, 1997 |
|  | Voice and Telephony Over ATM to the Desktop | May, 1997 |
|  | Voice and Telephony over ATM to the Desktop | Feb, 1999 |
|  | (DBCES) Dynamic Bandwith Utilization in 64 KBPS Time Slot Trunking Over ATM - Using CES | July, 1997 |
|  | ATM Trunking Using AAL1 for Narrow Band Services v1.0 | July, 1997 |
|  | ATM Trunking Using AAL2 for Narrowband Services | Feb, 1999 |
|  | Low Speed Circuit Emulation Service | May, 1999 |
|  | ICS for ATM Trunking Using AAL2 for Narrowband Services | May, 1999 |
|  | Low Speed Circuit Emulation Service (LSCES) Implementation Conformance Statement Proformance | Oct, 1999 |
|  | Loop Emulation Service Using AAL2 | July, 2000 |
|  | Loop Emulation Service Using AAL2 File Transfer Addendum | Oct, 2001 |
|  | Loop Emulation Service Using AAL2 | Oct, 2001 |
|  | Loop Emulation Service Using AAL2 Rev 1 | Feb, 2003 |
| User-Network Interface (UNI) | ATM User-Network Interface Specification V2.0 | June, 1993 |
|  | ATM User-Network Interface Specification V3.0 | Sep. 1993 |
|  | ATM User-Network Interface Specification V3.1 (See UNI 3.1 , af-uni-0010.002) |

konec dokumentu

# Text boxes

S-R

H-P

U-R

U-C

U0

Modem ADSL

ATU-R

IC-R

U-R2

T/S

ISDN

U0'

Prostory zákazníka

Telekomunikační centrum

Účastnické vedení

IC-C

ATU-C

S-C

DSLAM

ATMN

ISDN

S-R

H-P

U-R

U-C

Z

Modem ADSL

ATU-R

IC-R

U-R2

T/S

PSTN

Z '

Prostory zákazníka

Telekomunikační centrum

Účastnické vedení

IC-C

ATU-C

S-C

DSLAM

ATMN

PSTN

# Telefonní zásuvka

# RJ-11/12

(nové provedení)

M47

1

2

3

4

5

6

zem

zvonek

a-drát

b-drát

polarita –

RD člen

# Telefonní zásuvka

# 4-kolíková

(starší provedení)

a-drát

b-drát

zvonek

zem

a-drát

b-drát